## Slide 1: Εισαγωγικά Θέματα Διαχείρισης Δικτύων
Διδάσκων: Δρ. Γενειατάκης Δημήτρης
e-mail:dgen@uop.gr
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολ. Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

## Slide 2: Περιεχόμενα
Αρχιτεκτονική OSI
Αρχιτεκτονική TCP/IP
Εισαγωγή στη διαχείριση δικτύων

## Slide 3: Βασικές Αρχιτεκτονικές
Διασύνδεσης Ανοιτκών Συστημάτων (OSI)
Διαδικτύου (TCP/IP)
Άλλες Αρχιτεκτονικές (π.χ PSTN)

## Slide 4: Αρχιτεκτονική OSI
Φυσικό Επίπεδο
Επίπεδο Ζεύξης
Επίπεδο Δικτύου
Επίπεδο Συνόδου
Επίπεδο Παρουσίασης
Επίπεδο Εφαρμόγής

## Slide 5: Φυσικό Επίπεδο
Προσδιορίζει τις φυσικές και ηλεκτρικές προδιαγραφές
  Σχέση μεταξύ συσκεύης και φυσικού μέσου
  Pins, τάση, προδιαγραφές καλωδίοσης κτλ
Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή μεταδίδει και λαμβάνει από το μέσο μετάδοσης

## Slide 6: Ζεύξης Δεδομένων
Ασχολείται με τη «μετατροπή» ενός επικοινωνιακού διαύλου σε μία ζεύξη που, φαινομενικά για το ανώτερο επίπεδο, δεν εισάγει σφάλματα μετάδοσης.
Για να το καταφέρει αυτό, τα δεδομένα εισόδου (προς το επίπεδο αυτό) τεμαχίζονται σε πλαίσια δεδομένων (data frames), τα οποία μεταδίδονται ακολουθιακά τα πλαίσια αυτά και επεξεργάζεται τα πλαίσια απόκρισης που ο δέκτης στέλνει στον πομπό ως απόδειξη λήψης των αποσταλλόμενων δεδομένων.

## Slide 7: Επιπέδο Δικτύου
Το επίπεδο αυτό επιφορτίζεται με τον ελέγχο της λειτουργίας του δικτύου
Παραλαμβάνονται τα πηγαία μηνύματα και μετατρέπονται σε πακέτα (packets) που αποτελούν μονάδα μέτρησης της πληροφορίας στο επίπεδο αυτό και τα δρομολογεί προς τον τελικό προορισμό τους

## Slide 8: Επίπεδο Μεταφοράς
Το επίπεδο μεταφοράς επιφορτίζεται
  με την παραλαβή των δεδομένων από το (ανώτερο) επίπεδο συνόδου,
  τον τεμαχισμό τους σε μικρότερα τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, αν απαιτείται,
  και την προώθηση τους στο (χαμηλότερο) επίπεδο δικτύου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή μετάδοση τους στην άλλη άκρη της ζεύξης

## Slide 9: Επιπέδο Συνόδου
Το επίπεδο συνόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τη διεπαφή του χρήστη με το δίκτυο, καθώς το επίπεδο παρουσίασης απλώς πραγματοποιεί μετασχηματισμό των δεδομένων
Με αυτό το επίπεδο πρέπει να διαπραγματευτεί ο χρήστης την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης με μία διεργασία ή με ένα άλλο υπολογιστικό σύστημα

## Slide 10: Επίπεδο Παρουσίασης
Το επίπεδο παρουσιάσης αποτελεί το σημείο διεπαφής μεταξύ των οντοτήτων του επιπέδου εφαρμογής που λαμβάνουν μέρος σε μία επικοινωνία, στο οποίο οι οντότητες του επιπέδου εφαρμογής είναι πιθανόν να χρησιμοποιούν διαφορετική σύνταξη και συμβολισμούς.
Για παράδειγμα μια οντότητα επιπέδου εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποεί ASCII κωδικοποίηση ενώ η ομότιμη της να χρησιμοποιεί EBCDIC
Στην περίπτωση αυτή το επίπεδο παρουσίασης πραγματοποεί τις μετατροπές από το ένα σύστημα κωδικοποίσης στο άλλο και μεταφέρει αντίστοιχα στο αμέσως ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του επιπέδου παρουσίασης

## Slide 11: Επιπέδο Εφαρμογής
Τα περιεχόμενα του επιπέδου αυτού εξαρτώνται από την εκάστοτε εφαρμογή.
Όταν επικοινωνούν δύο προγράμματα που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα μηχανές,
  αυτά από μόνα τους καθορίζουν το σύνολο των επιτρεπομένων μεταξύ τους μηνυμάτων και τις των αντίστοιχων ενέργειών που πρέπει να λάβουν χώρα όταν ληφθεί καθένα από αυτά

## Slide 12: Αρχιτεκτονική TCP/IP
Φυσικό Επίπεδο
Διαδικτύου
Μεταφοράς
Εφαρμογών

## Slide 13: Συσχετισμός OSI & TCP/IP
Φυσικό Επίπεδο
Επίπεδο Ζεύξης
Επίπεδο Δικτύου
Επίπεδο Συνόδου
Επίπεδο Παρουσίασης
Επίπεδο Εφαρμόγής
Φυσικό Επίπεδο
Επίπεδο Δικτύου
Επίπεδο Μεταφοράς
Επίπεδο Μεταφοράς
Επίπεδο Εφαρμόγής

## Slide 14: Φυσικό Επίπεδο
Το φυσικό επίπεδο αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση των πρωτοκόλλων του διαδικτύου και επιφορτίζεται με τη διαχείριση της φυσικής διεπαφής μεταξύ συσκευής και επικοινωνιακού μέσου.
Μεταξύ των πιο γνωστών πρωτοκόλλων που αξιοποιούνται σε αυτό το επίπεδο είναι (α) το Ethernet (β) το IEEE 802.11 (γ) το V.90 σε συνδυασμό με το Point to Point Protocol.

## Slide 15: Επίπεδο Διαδικτύου
Το επίπεδο διαδικτύου αποτελεί τον πυρήνα της διαδικτυακής αρχιτεκτονικής
Το επίπεδο αυτό επιφορτίζεται με τη δρομολόγηση των δεδομένων, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας που βρίσκεται η πηγή και ο αποδέκτης αυτών

## Slide 16: Δομή IP Πρωτοκόλλου
Pay Load
Destination IP
Source IP
Header CheckSum
TTL
Protocol
Identification
Flags
Fragment Offset
Total length
Type of Service
Ver
IHL

## Slide 17: Επίπεδο Μεταφοράς
Το επίπεδο μεταφοράς επιφορτίζεται με τη μεταφορά των μηνυμάτων, ανεξαρτήτως του υποκείμενου δικτύου, αξιοποιώντας είτε πρωτόκολλα ιδεατών συνδέσεων όπως το TCP και SCTP είτε ασυνδεσμικά όπως το UDP.

## Slide 18: Δομή TCP
Pay Load
Options
Padding
Check Sum
Urgent Pointer
Offset
Window
Res.
Ack Number
Seq Number
Source Port
Dest Port

## Slide 19: Δομή UDP
Source Port
Source Port
Length
CheckSum

## Slide 20: Επίπεδο Εφαρμογών
Το επίπεδο εφαρμογής περιλαμβάνει όλα τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για την πλήρη υποστήριξη των εφαρμογών των χρηστών.
  Μέσω των πρωτοκόλλων αυτών προσδιορίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούν οι εφαρμογές-υπηρεσίες.
Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών-υπηρεσιών αποτελούν (α) το εικονικό τερματικό (TELNET), (β) η μεταφορά αρχείων (FTP), (γ) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (SMTP), (δ) το σύστημα ονομάτων περιοχών (DNS) και άλλα.

## Slide 21: Βασικά Δικτυακά Στοιχεία
HUB (Επίπεδο 1-Φυσικό)
BRIDGE (Επίπεδο 2-Ζεύξης Δεδομένων)
ROUTER (Επίπεδο 3-Δικτύου)
GATEWAYS ( Επίπεδο-7 Εφαρμογής)

## Slide 22: Bridge (Επίπεδο 2)
Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση διαφορετικών τμημάτων ενός δικτύου
Κάνει χρήση μιας «βάσης δεδομένων» για την πρόωθηση των πακέτων
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγραφή με τα «στοιχεία» (MAC Address) του αποδέκτη τότε αποστέλει τα πακέτα πρός όλους τους αποδέκτες

## Slide 23: Routers (Επίδεδο 3)
Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων λογικών υποδικτύων
  Δεν απαιτείται ο 1-1 συσχετισμός με τις αξιοποιούμενες θύρες (ports)
Χρησιμοποιούνται οι διευθύνσεις δικτύου για τη δρομολόγηση
Αξιοποιεί πρωτόκολλα δρομολόγησης για την δρομολόγηση των πακέτων (π.χ RIP)

## Slide 24: Gateways (Επίπεδο 7)
Αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του OSI
Χρησιμοποιούνται ως «ενδιάμεσοι» για την παροχή μιας υπηρεσίας.
  Μετατροπή πρωτοκόλλων
  Πληρεξούσιος

## Slide 25: Μεταγωγή Πακέτων
Ιδεατά κυκλώματα
  Ακολουθείται το ίδιο μονοπάτι δρομολόγησης
Ασυνδεσμικές συνδέσεις
  Ακολουθείται διαφορετικό μονοπάτι δρομολόγησης

## Slide 26: Γενική Αρχιτεκτονική Δικτύων
Campus
Perimeter
Router
Firewall
Bastion Host: Web Server
FTP Server
Web Surfer
Dialup
Internet
Dialup Client
Network Access Server
Remote
Branch
Sales
Engineering
PSTN/ ISDN
Campus Client
Token Server
Gateway
Gateway

## Slide 27: Γιατί Απαιτείται Διαχείριση;
Οι οργανισμοί έχουν την τάση να μεγαλώνουν
  Επιπρόσθετα υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα
Κάθε χρονική στιγμή πρεπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασης των δικτυακών στοιχείων
Η πολυπλοκότητα μεγάλων δικτύων απαιτεί τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων διαχείρισης
    Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος από τον άνθρωπο κυρίως λόγου της έκταση των δικτύων

## Slide 28: Περί Διαχείρισης
Ομάδα
Εργαζομένων
Ανάθεση Εργασιών (1)
Διαχειριστής
Αναδιάρθρωση (2)
Αναδιαρθρωση (2)

## Slide 29: Διαχείριση Δικτύων
Εποπτεία των δικτυακών πόρων βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχεία με το προηγούμενο παράδειγμα.

## Slide 30: Στόχοι της Διαχείρισης
Έλεγχου του κόστους
Βελτίωση των υπηρεσιών
Μείωση χρόνου μη λειτουργίας
Έλεγχος πολυπλοκότητας
Εντοπισμός νεών αναγκών

## Slide 31: Γενική Αρχιτεκτονική Δικτύων
Campus
Perimeter
Router
Firewall
Bastion Host: Web Server
FTP Server
Web Surfer
Dialup
Internet
Dialup Client
Network Access Server
Remote
Branch
Sales
Engineering
PSTN/ ISDN
Campus Client
Token Server
Gateway
Gateway
Διαχείριση Δικτύου & Εποπτεία

## Slide 32: Πλαίσιο Διαχείρισης Δικτύων
Διαχείριση Βλαβών
Διαχείριση Διάρθρωσης
Διαχείριση Χρέωσης
Διαχείριση Απόδοσης
Διαχείριση Ασφάλειας

## Slide 33: Διαχείριση Βλαβών
Τι είναι βλάβη;
Κατά τη διάρκεια μιας βλάβης απαιτείται:
  Άμεση αναγνώριση
  Εντοπισμός του στοιχείου βλάβης
  Ενέργειες για την επαναφορά του στοιχείου στην πρώτερη λειτουργία του
Παράδειγμα «βλάβης»
  Η μη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα δικτυακό στοιχείο

## Slide 34: Διαχείριση Διάρθρωσης
Σχεδιασμός του Δικτύου
Εγκατάσταση του Δικτύου
Συντήρηση του Δικτύου

## Slide 35: Διαχείριση Χρέωσης
Στόχος του κάθε δικτύου (οποιουδήποτε οργανισμού) είναι η δημιουργία «κέρδους»
Προσδιορισμός μεθόδων χρήσης
Συλλογή των κατάλληλων δεδομένων χρέωσης
Υπολογισμός χρέωσης

## Slide 36: Διαχείριση Απόδοσης
Παρακολούθηση χρήσης
Προσδιορισμός αξιοποίησης
Διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης

## Slide 37: Διαχείριση Ασφάλειας
Προστασία των υπολογιστικών πόρων από μη συμβατές-κακόβουλες ενέργειες
Ανάπτυξη ορθής πολιτικής ασφάλειας
Εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών με βάση την πολιτική
Επαναφορά λειτουργίας του συστήματος μετά από επίθεση

## Slide 38: Διαχείριση Ασφάλειας
Προστασία των υπολογιστικών πόρων από μη συμβατές-κακόβουλες ενέργειες
Ανάπτυξη ορθής πολιτικής ασφάλειας
Εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών με βάση την πολιτική
Επαναφορά λειτουργίας του συστήματος μετά από επίθεση

## Slide 39: Βασικά Χαρακτηριστικά
Να παρέχει ένα γραφικό σύστημα παρουσίασης της τοπολογίας του δικτύου. Είναι προτιμότερο η παρουσίαση να γίνεται με ιεραρχικό τρόπο και να υπάρχουν λογικές συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της ιεραρχίας.
Να είναι ικανό να συλλέγει όλες τις πληροφορίες από τα διαχειριζόμενα στοιχεία με όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια
Να επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων δυνατοτήτων και εργαλείων διαχείρισης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε δικτύου

## Slide 40: Βασικά Χαρακτηριστικά (1/2)
Δυνατότητα ανίχνευσης, ειδοποίησης και αναφοράς προβληματικών καταστάσεων στο δίκτυο
Αποδοτικό τρόπο φύλαξης του όγκου πληροφοριών που χρειάζεται για τη διαχείριση, ιδιαίτερα όταν τα διαχειριζόμενα δίκτυα είναι μεγάλα
Να παραμένει ενεργό ακόμα και όταν σημαντικές καταστάσεις προβλημάτων συμβαίνουν στο διαχειριζόμενο δίκτυο

## Slide 41: Βασικά Χαρακτηριστικά (2/2)
Δυνατότητα ανίχνευσης, ειδοποίησης και αναφοράς προβληματικών καταστάσεων στο δίκτυο
Αποδοτικό τρόπο φύλαξης του όγκου πληροφοριών που χρειάζεται για τη διαχείριση, ιδιαίτερα όταν τα διαχειριζόμενα δίκτυα είναι μεγάλα
Να παραμένει ενεργό ακόμα και όταν σημαντικές καταστάσεις προβλημάτων συμβαίνουν στο διαχειριζόμενο δίκτυο

## Slide 42: Εργασία: Αφαιρετικό Επίπεδο
Τεκμηρίωση
Πυρήνας
Διεπαφή

## Slide 43: Πυρήνας
Εντοπισμός Ενεργών στοιχείων
  Ολόκληρο υποδίκτυο
  Συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα
Εκτελούμενες υπηρεσίες
Απεικόνιση ενεργών συνδέσεων
Τύπος λειτουργικού
Ρυθμίσεις/τροποποιήσεις παραμέτρων

## Slide 44: Πυρήνας
Εισερχόμενο traffic
Πίνακες δρομολόγησης
Απεικόνιση MIB
Μονοπάτι «Δρομολόγησης»

## Slide 45: Παραδείγμα Διαχείρισης

## Slide 46: Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων
Διαχειριζόμενοι Κόμβοι-Αντικείμενα
Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Σταθμοί Διαχείρισης Δικτύων
Πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι
Πρωτόκολλα Διαχείρισης

## Slide 47: Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Βάση Δεδομένων
Σταθμοί διαχείρισης δεν επικοινωνούν άμεσα με τα δικτυακά στοιχεία αλλά έμμεσα μέσω της βάσης πληροφοριών διαχείρισης
Λειτουργίες που εκτελούνται προς τη βάση πληροφοριών
  Ερωτήσεις
  Τροποποιήσεις

## Slide 48: Βασική Αρχιτεκτονική Διαχείρισης

## Slide 49: Βασική Αρχιτεκτονική
Κεντρικοποιημένο σύστημα
Αναλαμβάνει όλη την επικοινωνία με τα διαχειριζόμενα αντικείμενα
Απλή διαχείριση
Απαιτείται ισχυρή υπολογιστική δύναμη
Διαρκής επικοινωνία με όλα τα διαχειριζόμενα στοιχεία

## Slide 50: Ιεραρχική Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Δικτύων

## Slide 51: Ιεραρχική Αρχιτεκτονινή
Συνδυασμός κατανεμημένου και κεντρικού μοντέλου
Ο έλεγχος του δικτύου κατανέμεται σε ομότιμους διαχειριστές που διαχειρίζονται διαφορετικά τμήματα δικτύου
Οι ομότιμοι διαχειριστές διαχειρίζονται από ένα διαχειριστή που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας (ΜοΜ)
Ο ΜοΜ παίζει το ρόλο του κεντρικού συστήματος, ανάλογο με αυτό του μοναδικού διαχειριστή στο κεντρικό μοντέλο
Συγκεντρώνει μόνο τις σημαντικές πληροφορίες αφήνοντας τις λεπτομέρειες στους διαχειριστές

## Slide 52: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική Διαχείρισης
Ομότιμες Οντότητες

## Slide 53: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική
Ο έλεγχος του δικτύου κατανέμεται σε ομότιμους διαχειριστές που διαχειρίζονται διαφορετικά τμήματα του δικτύου
Κανένας διαχειριστής δεν έχει πλήρη εικόνα του δικτύου αν δεν επικοινωνήσει με κάποιο ομότιμο διαχειριστή
Η αποθήκευση των πληροφοριών διαχείρισης γίνεται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή σε μία κεντρική βάση δεδομένων
Κατάλληλο για εφαρμογή σε ετερογενή δίκτυα με τμήματα από διαφορετικούς κατασκευαστές

## Slide 54: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική
Η διαχείριση κατανέμεται και αντιμετωπίζεται τοπικά από διαχειριστές με λιγότερες απαιτήσεις σε υπολογιστική δύναμη
Ο κάθε διαχειριστής μπορεί να χειριστεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το τμήμα του
Εύκολη προσαρμογή σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου μέσω προσθήκης νέων διαχειριστών
Απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών για τη συνολική εικόνα του δικτύου

## Slide 55: Ερωτήσεις