## Slide 1: Εισαγωγικά Θέματα Διαχείρισης Δικτύων
Διδάσκων: Δρ. Γενειατάκης Δημήτρης
e-mail:dgen@uop.gr
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολ. Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

## Slide 2: Χαρακτηριστικά Διαχείρισης
Διαθεσιμότητα δικτυακών στοιχείων (availability)
Χρόνος απόκρισης (response time)
Ακρίβεια (accuracy)
Αξιοποίηση (utilization)

## Slide 3: Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων
Διαχειριζόμενοι Κόμβοι-Αντικείμενα
Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Σταθμοί Διαχείρισης Δικτύων
Πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι
Πρωτόκολλα Διαχείρισης

## Slide 4: Αφαιρετική Αρχιτεκτονική
Εφαρμογή Διαχείρισης
Λειτουργίες Διαχείρισης
Λειτουργίες Πράκτορα
Διαχειριζόμ. Αντικείμενο

## Slide 5: Βασικές Αρχιτεκτονικές
Κεντρικοποιημένη
Ιεραρχική
Κατανεμημένη

## Slide 6: Κεντρκοποιημένη Αρχιτεκτονική Διαχείρισης

## Slide 7: Κεντρικοποιημένη Αρχιτεκτονική
Κεντρικοποιημένο σύστημα
Αναλαμβάνει όλη την επικοινωνία με τα διαχειριζόμενα αντικείμενα
Απλή διαχείριση
Απαιτείται ισχυρή υπολογιστική δύναμη
Διαρκής επικοινωνία με όλα τα διαχειριζόμενα στοιχεία
Απλό σημείο αποτυχίας

## Slide 8: Ιεραρχική Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Δικτύων

## Slide 9: Ιεραρχική Αρχιτεκτονινή
Συνδυασμός κατανεμημένου και κεντρικού μοντέλου
Ο έλεγχος του δικτύου κατανέμεται σε ομότιμους διαχειριστές που διαχειρίζονται διαφορετικά τμήματα δικτύου
Οι ομότιμοι διαχειριστές διαχειρίζονται από ένα διαχειριστή που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας (ΜοΜ)
Ο ΜοΜ παίζει το ρόλο του κεντρικού συστήματος, ανάλογο με αυτό του μοναδικού διαχειριστή στο κεντρικό μοντέλο
Συγκεντρώνει μόνο τις σημαντικές πληροφορίες αφήνοντας τις λεπτομέρειες στους διαχειριστές

## Slide 10: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική Διαχείρισης
Ομότιμες Οντότητες

## Slide 11: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική
Ο έλεγχος του δικτύου κατανέμεται σε ομότιμους διαχειριστές που διαχειρίζονται διαφορετικά τμήματα του δικτύου
Κανένας διαχειριστής δεν έχει πλήρη εικόνα του δικτύου αν δεν επικοινωνήσει με κάποιο ομότιμο διαχειριστή
Η αποθήκευση των πληροφοριών διαχείρισης γίνεται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή σε μία κεντρική βάση δεδομένων
Κατάλληλο για εφαρμογή σε ετερογενή δίκτυα με τμήματα από διαφορετικούς κατασκευαστές

## Slide 12: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική
Η διαχείριση κατανέμεται και αντιμετωπίζεται τοπικά από διαχειριστές με λιγότερες απαιτήσεις σε υπολογιστική δύναμη
Ο κάθε διαχειριστής μπορεί να χειριστεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το τμήμα του
Εύκολη προσαρμογή σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου μέσω προσθήκης νέων διαχειριστών
Απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών για τη συνολική εικόνα του δικτύου

## Slide 13: Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων
Διαχειριζόμενοι Κόμβοι-Αντικείμενα
Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Σταθμοί Διαχείρισης Δικτύων
Πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι
Πρωτόκολλα Διαχείρισης
Εφαρμογή Διαχείρισης
Λειτουργίες Διαχείρισης
Λειτουργίες Πράκτορα
Διαχειριζόμ. Αντικείμενο

## Slide 14: Τεχνικές Συλλογής
Polling (διεξαγωγή συνεχών ερωτο-απαντήσεων)
  Ο διαχειριστής δημιουργεί αιτήσεις προς τα διαχειριζόμενα αντικείμενα
  Τα διαχειριζόμενα αντικείμενα παρέχουν την πληροφορία
Event reportning
  Αντίθετη διαδικασία τα διαχειριζόμενα αντικείμενα δημιουργούν την απαιτούμενη πληροφορία
Ποιά τεχνική θεωρείται καλύτερη για τον εντοπισμό προβλημάτων

## Slide 15: Επιλογή Τεχνικής
Η κίνηση που δημιουργεί η κάθε τεχνική
Ρωμαλεότητα σε κρίσιμες καταστάσεις
Χρόνος απόκρισης
Τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας
Η εφαρμογή που αξιοποιείται

## Slide 16: Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης (Management Information Base)
Βάση Δεδομένων
Σταθμοί διαχείρισης δεν επικοινωνούν άμεσα με τα δικτυακά στοιχεία αλλά έμμεσα μέσω της βάσης πληροφοριών διαχείρισης
Λειτουργίες που εκτελούνται προς τη βάση πληροφοριών
  Ερωτήσεις
  Τροποποιήσεις

## Slide 17: Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Δομείται ιεραρχικά (RFC 1155)
Κάθε στοιχείο-αντικείμενο μιας MIB προσδιορίζεται μοναδικά από ένα αναγνωριστικό
Σχήμα ονοματοδοσίας
  Αντικειμενοστραφές + Ιεραρχικό
Κάθε διαχειριζόμενο αντικείμενο περιγράφεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες
  Χρήση ASN.1

## Slide 18: Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Δομή διαχειριζόμενων αντικειμένων
  Γενική Σύνταξη ASN.1
  Valuerefernce <type> ::=value
  Δεν καλύπτει τις ανάγκες για την περιγραφή των αντικειμένων διαχείρισης
  Ένα διαχειριζόμενο αντικείμενο δεν προσδιορίζει

## Slide 19: Διαχειριζόμενα αντικείμενα
Αποτελούνται
  OBJECT
  Syntax
  Definition
  Access
  Status

## Slide 20: Παράδειγμα
OBJECT: atIndex { atEntry 1 }
Syntax: INTEGER
Definition: The interface number for the physical address.
Access: read-write.
Status: mandatory.

## Slide 21: Ορισμός διαχειριζόμενων αντικειμένων
OBJECT-TYPE MACRO ::=
BEGIN
TYPE NOTATION ::= "SYNTAX" type (TYPE ObjectSyntax) "ACCESS" Access
"STATUS" Status
VALUE NOTATION ::= value (VALUE ObjectName) Access ::= "read-only" | "read-write| "write-only" | "not-accessible»
Status ::= "mandatory" "optional” | "obsolete"
END

## Slide 22: Παράδειγμα
(a)ipNetToMediaPhysAddress OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The media-dependent 'physical' address."
::= { ipNetToMediaEntry 2 }

## Slide 23: Δομή και Προσδιορισμός Αντικειμένων
root
ccit (0)
ccitosi (2)
osi (1)
org(3)
dod (6)
internet (1)
directory (1)
mgmt (2)
experimental (3)
private (4)
MIB (1)
system (1)
interface (2)
addres tr (3)
IP (4)
ICMP (5)
TCP (6)
UDP (7)

## Slide 24: Ένα άλλο παράδειγμα αντικειμένου

## Slide 25: Δομή και Προσδιορισμός Αντικειμένων
Host (mib -25)
hrsystem
hrstorage
hrDevice
hrSwRun
hrSWRunPerf
hrSWInstalled

## Slide 26: Δομή και Προσδιορισμός Αντικειμένων
Να ορισθεί ένα νέο διαχειρίσιμο αντικείμενο στην παραπάνω αρχιτεκτονική στο διαχειριστικό τομέα του system
Να ορισθεί μια νέα ιδιότητα στο διαχειριστικό τομέα του system

## Slide 27: Πρωτόκολλα Διαχειρίσης
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Telecommunication Management Network (TMN)
Common Management Information Protocol (CMIP)

## Slide 28: SNMP
Πρότυπο | Περιγραφή
RFC 1155 | Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internets
RFC 2570 | Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework
RFC 1213 | Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets
RFC 2271 | An Architecture for Describing SNMP Management Framework
RFC 2272 | Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3414 | User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)

## Slide 29: Εισαγωγή στο SNMP
Πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση
  Unix
  Windows
  Εκτυπωτές
  Δρομολογητές κ.α

## Slide 30: Εισαγωγή στο SNMP
SNMP
UDP
IP
Network
SNMP
UDP
IP
Network
Διαχειρίσμος Κόμβος
Διαχειριστής

## Slide 31: Αρχιτεκτονική Διαχείρισης SNMP

## Slide 32: Λειτουργίες SNMP
Ανάκτηση Πληροφοριών (GET)
Ανάθεση-Τροποποίηση Πληροφοριών (SET)
Παγίδες (TRAPS)

## Slide 33: Εντολές SNMP
GetRequestPDU
GetNextRequestPDU
GetResponsePDU
SetRequestPDU
Trap

## Slide 34: Εντολές SNMP
Notification (v2)
Inform (v2)
Report (v2)

## Slide 35: Δομή Αιτήσεων/Αποκρίσεων SNMP v1
Έκδοση
Αναγνωριστικό ομάδας
Μονάδα Δεδομένων πρωτοκόλλου
PDU TYPE
REQUEST-ID
ERROR
ERROR-INDEX
VARIABLE- BINDINGS
Object Name -Value
Object Name -Value
Notes: Στην περίπτωση του error error-index (0,0) έχουμε request

## Slide 36: Παράδειγμα Λειτουργίας SNMP(1/2)
Ο διαχειριστής αποστέλει προς τη διαχειριζόμενη συσκευή
GetRequest (GetRequest-PDU, 1, 0, 0, (1.3.6.1.2.1.6.7.1.0, NULL))
Ο Πράκτορας αποκρίνεται
GetResponse (GetRequest-PDU, 1, 0, 0, (1.3.6.1.2.1.6.7.1.0, 235))
Πως θα ήταν η δομή της εντολής GetNextRequest?

## Slide 37: Παράδειγμα Λειτουργίας SNMP(2/2)
Ο διαχειριστής αποστέλει προς τη διαχειριζόμενη συσκευή
SetRequest (SetRequest-PDU, 1, 0, 0, (1.3.6.1.2.1.6.7.1.0, 100))
Ο Πράκτορας αποκρίνεται
GetResponse (SetRequest-PDU, 1, 0, 0, (1.3.6.1.2.1.6.7.1.0, 100))

## Slide 38: Αρχιτεκτονική Διαχείρισης SNMP

## Slide 39: Παγίδες (Traps)
Τί είναι μια παγίδα;
  Είναι ένα ασύχγρονο μήνυμα το οποίο αποστέλεται από το ελεγχόμενο δικτυακό στοιχείο στο σύστημα διαχείρισης

## Slide 40: Δομή Παγίδας SNMP
Έκδοση
Αναγνωριστικό ομάδας
Μονάδα Δεδομένων πρωτοκόλλου
PDU TYPE
ENTEPRISE
AGENT-ADDR
GENERIC-TRAP
VARIABLE- BINDINGS
SPECIFI-TRAP

## Slide 41: Τύποι Traps
coldStart: μη αναμενόμενο restart του αντιπροσώπου
warmStart: αναμενόμενο restart του αντιπροσώπου
linkDown: αλλαγή της κατάστασης κάποιας διεπαφής (interface) από Up σε Down
linkUp: αλλαγή της κατάστασης κάποιας διεπαφής από Down σε Up

## Slide 42: Τύποι Traps
authenticationFailure: ο πράκτορας παρέλαβε ένα μήνυμα SNMP με community name που δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα γνωστά communities που έχουν ορισθεί από αυτόν
egpNeighborloss(5): κάποια από τις EGP συνδέσεις του αντιπροσώπου άλλαξε από κατάσταση Up σε κατάσταση Down

## Slide 43: Παράδειγμα
Σέ ένα τοπικό δίκτυο υπάρχουν δύο εκτυπωτές λόγω βλάβης ο ένας από τους δύο εκτυπωτές τίθεται εκτός λειτουργίας, οπότε ο ενεργός εκτυπωτής θα πρέπει να λαμβάνει όλο το φόρτο εργασίας μέγιστο 100, ενώ το αρχικό του μέγιστο όριο είναι 50.

## Slide 44: Ερωτήσεις

## Slide 45: Remote Network Monitoring
RMON περιγράφεται στο RFC 2819
Υπηρεσίες
  Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του υποδικτύου
Απαιτείται;
  Βασικό Πλεονέκτημα μείωση των μηνυμάτων διαχείρισης μεταξύ διαχειριστή & διαχειριζόμενης συσκευής

## Slide 46: Remote Network Monitoring
«Off-line» συλλογή δεδομένων
Προληπτικός Έλεγχος (proactive monitor)
Αναγνώριση Προβλημάτων & Αναφορά
Πολλαπλά διαχειριστικά συστήματα
Δεδομένα Προστιθέμενης Αξίας (value added data)

## Slide 47: Στοιχεία RMON
Κεντρικός διαχειριστικός κόμβος
Σύνολο απομακρισμένων ελεγκτών (remote monitor)
Διαχειριστικό Πρωτόκολλο
  SNMP

## Slide 48: Αρχιτεκτονική RMON

## Slide 49: Ερωτήσεις