## Slide 1: Αρχιτεκτονικές Διαχείρισης II
Διδάσκων: Δρ. Γενειατάκης Δημήτρης
e-mail:dgen@uop.gr
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολ. Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

## Slide 2: Σύντομη Επανάληψη
Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων
  Διαχειριζόμενοι Κόμβοι-Αντικείμενα
  Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
  Σταθμοί Διαχείρισης Δικτύων
  Πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι
  Πρωτόκολλα Διαχείρισης
    SNMP
Αρχιτεκτονικές Διαχείρισης

## Slide 3: Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων
Διαχειριζόμενοι Κόμβοι-Αντικείμενα
Βάση Πληροφοριών Διαχείρισης
Σταθμοί Διαχείρισης Δικτύων
Πληρεξούσιοι Αντιπρόσωποι
Πρωτόκολλα Διαχείρισης

## Slide 4: Αρχιτεκτονική Διαχείρισης SNMP

## Slide 5: Παγίδες (Traps)
Τί είναι μια παγίδα;
  Είναι ένα ασύχγρονο μήνυμα το οποίο αποστέλεται από το ελεγχόμενο δικτυακό στοιχείο στο σύστημα διαχείρισης

## Slide 6: Δομή Παγίδας SNMP
Έκδοση
Αναγνωριστικό ομάδας
Μονάδα Δεδομένων πρωτοκόλλου
PDU TYPE
ENTEPRISE
AGENT-ADDR
GENERIC-TRAP
VARIABLE- BINDINGS
SPECIFI-TRAP

## Slide 7: Τύποι Traps
coldStart: μη αναμενόμενο restart του αντιπροσώπου
warmStart: αναμενόμενο restart του αντιπροσώπου
linkDown: αλλαγή της κατάστασης κάποιας διεπαφής (interface) από Up σε Down
linkUp: αλλαγή της κατάστασης κάποιας διεπαφής από Down σε Up

## Slide 8: Τύποι Traps
authenticationFailure: ο πράκτορας παρέλαβε ένα μήνυμα SNMP με community name που δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα γνωστά communities που έχουν ορισθεί από αυτόν
egpNeighborloss(5): κάποια από τις EGP συνδέσεις του αντιπροσώπου άλλαξε από κατάσταση Up σε κατάσταση Down

## Slide 9: Περιορισμοί SNMP
Δημιουργία μεγάλου όγκου δεδομένων
SNMP Traps: δεν επιβεβαιώνεται η λήψη τους
Δεν υποστηρίζει επικοινωνία διαχειριστή-διαχειριστή
Με το SNMP είναι δυνατή η παρακολούθηση ενός συστήματος
Αυξημένη δικτυακή κίνηση (n-1)

## Slide 10: Παράδειγμα Λειτουργίας SNMP

## Slide 11: Ερωτήσεις

## Slide 12: Remote Network Monitoring
RMON περιγράφεται στο RFC 2819
Υπηρεσίες
  Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του υποδικτύου
Απαιτείται;
  Βασικό Πλεονέκτημα μείωση των μηνυμάτων διαχείρισης μεταξύ διαχειριστή & διαχειριζόμενης συσκευής

## Slide 13: Remote Network Monitoring
«Off-line» συλλογή δεδομένων
Προληπτικός Έλεγχος (proactive monitor)
Αναγνώριση Προβλημάτων & Αναφορά
Πολλαπλά διαχειριστικά συστήματα
Δεδομένα Προστιθέμενης Αξίας (value added data)

## Slide 14: Στοιχεία RMON
Κεντρικός διαχειριστικός κόμβος
Σύνολο απομακρισμένων ελεγκτών (remote monitor)
Διαχειριστικό Πρωτόκολλο
  SNMP

## Slide 15: Αρχιτεκτονική RMON

## Slide 16: RMON MIB
Root
ISO
Org
DoD
Internet
Mgmt
MIB 1 & 2
RMON
MIB 1
MIB 2
Private
1. Statistics
9. Event
7. Filter
8. Capture
6. Matrix
5. Host Top N
4. Hosts
3. Alarm
2. History

## Slide 17: Επιδράσεις RMON
«Ολική» παρακολούθηση δικτύου
Παρακολούθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών / χρηστών

## Slide 18: Web Services & Διαχείριση Δικτύων
Web Service
  Application Programming interface μέσω Διαδικτύου
Ποιά η διαφορά με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης;
  Επικοινωνία μέσω HTTP/XML
Μετατροπή εντολών από XML -> SNMP

## Slide 19: Γενική Αρχιτεκτονική
Διαχειριστής
HTTP Client
HTTP Server
XML/SNMP Gateway
Διαχειρίσμο Δικτυακό Στοιχείο

## Slide 20: Γιατί Web-based Αρχιτεκτονικές;
Είναι δυνατή η ανάπτυξη διαφορετικών μεθόδων πρόσβασης
Επιτρέπει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση
Υψηλού επιπέδου διαχειριστικές διεπαφές
  Δεν απαιτείται χαμηλού επιπέδου επικοινωνία

## Slide 21: Ερωτήσεις

## Slide 22: Το Σύστημα Διαχειρισης OSI
Προηγείται του SNMP
Οι λειτουργίες που παρέχει και στόχος του είναι αντίστοιχος του SNMP
Αποτελείται:
  Πλαίσιο Διαχείρισης Πληροφορίας (Management Information Model)
  Πρωτόκολλα Διαχείρισης (Management Protocols)
  Διαχειριστικές Λειτουργίες Συστήματος (System Management Functions)

## Slide 23: Στοιχεία Πλατφόρμας OSI
Διαχειριστής
Διαχειριζόμενο αντικείμενο (agent)
ΜΙΒ
Πρωτόκολλο Διαχείρισης

## Slide 24: Πλατφόρμα OSI

## Slide 25: Πλατφόρμα OSI

## Slide 26: Πλαίσιο Διαχείρισης Πληροφορίας
Διαχειριζόμενα Αντικείμενα
  Αφαιρετική αναπαράσταση του διαχειριζόμενου αντικειμένου
  Συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο:
      χαρακτηριστικών
      λειτουργιών
Δομή Πληροφορίας (ΜΙΒ)
  Αντικειμενοστραφές Μοντέλο

## Slide 27: Αντικειμενοστραφές Μοντέλο
Κλάση (Class)
Αντικείμενο (Object)
Κληρονομικότητα (Inheritance)

## Slide 28: Δομή Διαχειριζόμενων Αντικειμένων
Πακέτα (Packages)
Χαρακτηριστικά (Attributes)
Ομάδες Χαρακτηριστικών (Attributes Groups)
Ενέργειες (Actions)
Ειδοποίηση (Notification)
Συμπεριφορά (Behavior)

## Slide 29: Λειτουργίες στα Διαχειριστικά Αντικείμενα
Στα Χαρακτηριστικά Αντικειμένων
  Διαγραφή
  Ενημέρωση/Τροποποίηση
  Ανάγνωση
Αντικείμενα
  Δημιουργία
  Διαγραφή

## Slide 30: Λειτουργίες στα Διαχειριστικά Αντικείμενα

## Slide 31: Πλατφόρμα Διαχείρισης στο OSI

## Slide 32: Σύνοψη
Επισκόπηση δικτυακών θεμάτων
Στοιχεία διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές διαχείρισης
Πρωτόκολλα
  SNMP
  RMON

## Slide 33: Ερωτήσεις