## Slide 1: Πρωτόκολλα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο (1)
Διδάσκων: Δρ. Γενειατάκης Δημήτρης
e-mail:dgen@uop.gr
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολ. Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

## Slide 2: Περιεχόμενα
Secure Socket Layer (SSL)
IP Security (ΙPsec)

## Slide 3: Γιατί Ασφάλεια στο IP?
Τροποποιήση των δεδομένων
Πλαστοπρωσοπία
Υποκλοπή δεδομένων
Επιθέσεις επανάληψης

## Slide 4: Γιατί Ασφάλεια στο IP?
Pay Load
IP spoofing
Υποκολοπή/Τροποποίηση

## Slide 5: Ασφάλεια στην Αρχιτεκτονική του Διαδικτύου
Φυσικό
Δικτύου
Μεταφοράς
Εφαρμογών
IP Security
TLS/SSL

## Slide 6: IP Security
TCP/UDP
HTTP
IP
TCP/UDP
HTTP
IP
Μη ασφαλές IP
Aσφαλές IP

## Slide 7: Υπηρεσίες IP Security
Ασφάλειας
  Αυθεντικοποίηση
  Ακεραιότητα
  Εμπιτευτικότητα
Παρέχει προστασία από αναξιόπιστες συνδέσεις
Πιστοποίηση της εισερχόμενης κίνησης
  Πηγής
Παρέχει διαφάνεια στα υπερ-άνω από αυτό πρωτόκολλα

## Slide 8: Προδιαγραφές του IPSec
RFC 2401, Γενική περιγραφή αρχιτεκτονική ασφαλείας
RFC 2402, Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης
RFC 2406, Περιγραφή της διαδικασίας κρυπτογράφησης
RFC 2408, Προδιαγραφές λειτουργιών διαχείρισης κλειδιών

## Slide 9: Μηχανισμοί Ασφάλειας
Μηχανισμός Αυθεντικοποίσης Κεφαλίδας (Authentication Header)
Μηχανισμός Κρυπτογράφησης (Encapsulating Security Payload)

## Slide 10: Δομικά Στοιχεία IPSec
IPSec
AH
ESP
Αλγόριθμος Αυθεντικοποίησης
Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης
Διαχ.
Κλειδιών

## Slide 11: Προστασία IP Πακέτου

## Slide 12: Τρόποι Λειτουργίας
Κατάσταση Λειτουργίας Μεταφοράς(Transport Mode)
  Παρέχει κυρίως προστασία σε πρωτόκολλα ανωτέρου επιπέδου δε λαμβάνεται υπόψη η κεφαλίδα του IP πακέτου
Kατάσταση Λειτουργίας Σήραγγας (Tunnel Mode)
  Παρέχει προστασία σε ολόκληρο το πακέτο IP
  Απαιτείται η δημιουργία μιας νέας κεφαλίδας IP
  To ωφέλιμο φορτίο θεωρείται το προστατευμένο πακέτο IP

## Slide 13: Τρόποι Λειτουργίας
Λειτουργία Μεταφοράς
Λειτουργία Σήραγγας

## Slide 14: Εφαρμογή του IPSec

## Slide 15: Χρήσεις IPSec
Δημιουργία ιδιωτικών εικονικών δικτύων (virtual private network)
  LAN/WAN
Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση
Διασφάλιση υπαρχόντων εφαρμογών
  Mail
  Telnet
  Μεταφορές αρχείων
  κτλ

## Slide 16: Συσκευές IPSec
Δικτυακές συσκευές
  routers/firewalls
Σε τερματικές συσκεύες
  προσωπικός υπολογιστής

## Slide 17: Σενάρια Χρήσης

## Slide 18: Μηχανισμοί Ασφάλειας
Μηχανισμός Αυθεντικοποίσης Κεφαλίδας (Authentication Header)
  Υπηρεσίες Αυθεντικότητας
  Υπηρεσίες Ακεραιότητας
Μηχανισμός Κρυπτογράφησης (Encapsulating Security Payload)
  Υπηρεσίες Εμπιστευτικότητας
  Υπηρεσίες Αυθεντικότητας

## Slide 19: Μηχανισμοί Ασφάλειας
Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται προσδιορίζονται στο συσχετισμό ασφάλειας
  HMAC (MD5,SHA-1)
Στον υπολογισμό λαμβάνονται:
  Πεδία του IP πακέτου που δεν έχουν τροποποιηθεί
  Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω επιπέδο
  Το μυστικό κλειδί

## Slide 20: Πεδία Τροποποίησης

## Slide 21: Δομικά Στοιχεία IPSec
IPSec
AH
ESP
Αλγόριθμος Αυθεντικοποίησης
Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης
Διαχ.
Κλειδιών

## Slide 22: Authentication Header
Παρέχει
  αυθεντικοποίηση προέλευσης δεδομένων
  ακεραιότητα στα IP πακέτα
  Προστασία από επιθέσεις επανάληψης
Δε λαμβάνει υπόψη του τα τμήματα του IP πακέτου που τροποποιούνται στην κατάσταση λειτουργιάς μεταφοράς
Στην κατάσταση σήραγγας δημιουργεί μια νέα κεφαλίδα και παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας σε ολόκληρο το πακέτο

## Slide 23: Δομή AH

## Slide 24: Δομή ΑΗ
Next Header: Δηλώνει τον τύπο της επικεφαλίδας που ακολουθεί την ΑΗ. (ESP, TCP, UDP, ICMP). 8 bit
Payload Length: Είναι το μήκος ολόκληρης της ΑΗ επικεφαλίδας σε ψηφιολέξεις των 8 bit
Reserved: Το πεδίο αυτό φυλάσσεται για μελλοντική χρήση. Στην παρούσα φάση είναι μηδενικό. 16 bit
SPI: Των 32 bit προσδιορίζει το SA για το πακέτο από την πλευρά του παραλήπτη (receiver’s SAD)

## Slide 25: Δομή ΑΗ
Sequence num field: Είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που στάλθηκαν από τον αποστολέα στον παραλήπτη, χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα SA (Ξεκινάει από το 0)
Authentication data: Πεδίο μεταβλητού μήκους που ικανοποιεί το βασικό στόχο του AH. Περιέχει τον έλεγχο ακεραιότητας (ICV), το οποίο χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη για να ελέγξει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του μηνύματος

## Slide 26: Υπολογισμός Δεδομένων AH
Χρήση των δεδομένων IP τα οποία δεν τροποποιούνται
Υπολογισμός

## Slide 27: Πεδία Τροποποίησης

## Slide 28: Μηχανισμός ΑΗ: Κατάσταση Μεταφοράς
Δημιουργία ενός προσωρινού IP πακέτου στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα πεδιά που υπόκεινται τροποποίηση
Υπολογισμός μιας HMAC του προσωρινού IP πακέτου
Προσάρτηση του αποτελέσματος στο IP πακέτο

## Slide 29: Μηχανισμός ΑΗ: Κατάσταση Μεταφοράς
Δεδομένα
IP
Δεδομένα
ΑΗ
Κατάσταση Μεταφοράς
Αυθεντικοποίηση (παραλείπονται τα τμήματα της κεφαλίδας που τροποποιούνται
IP

## Slide 30: Mηχανισμός AH: Κατάσταση Σήραγγας
Δημιουργία ενός νέου IP πακέτου όπου ενθυλακώνει το αρχικό πακέτο IP
Υπολογισμός μιας HMAC του ενθυλακωμένου IP πακέτου
Προσάρτηση του αποτελέσματος στο νέο IP πακέτο

## Slide 31: Mηχανισμός AH: Κατάσταση Σήραγγας
Δεδομένα
IP
Δεδομένα
IP
ΑΗ
Nέα Κεφαλίδα
Κατάσταση Σήραγγας
Αυθεντικοποίηση (παραλείπονται τα τμήματα της κεφαλίδας που τροποποιούνται

## Slide 32: Δομικά Στοιχεία IPSec
IPSec
AH
ESP
Αλγόριθμος Αυθεντικοποίησης
Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης
Διαχ.
Κλειδιών

## Slide 33: Μηχανισμός Encapsulating Security Payload
Παρέχει υπηρεσίες
  εμπιστευτικότητας
  ακεραιότητας
  αυθεντικότητας

## Slide 34: Δομή ESP

## Slide 35: Δομή ESP
SPI: το πεδίο των 32-bits το οποίο αναφέρεται στο δείκτη παραμέτρων ασφαλείας από την πλευρά του παραλήπτη
Sequence Number Field: Το πλήθος των μηνυμάτων που στάλθηκαν κάνοντας χρήση του τρέχοντος SA
Payload Data Field: Μεταβλητού μήκους πεδίο, το οποίο περιέχει μια κρυπτογραφημένη έκδοση (DES-CBC) των αρχικών περιεχομένων του πακέτου. Το πεδίο μπορεί να περιέχει και μη κρυπτογραφημένα στοιχεία τα οποία απαιτούνται ως είσοδος στον αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης (Initialization Vector, IV)

## Slide 36: Δομή ESP
Padding: Προαιρετικό πεδίο, που χρησιμοποιείται για συμπλήρωση στον αλγόριθμο κρυπτογράφησης (block cipher)
Pad length: Ο συνολικός αριθμός bytes padding που περιέχονται στο προηγούμενο πεδίο

## Slide 37: Δομή ESP
Next Header: Ο τύπος της επικεφαλίδας που ακολουθεί την ESP επικεφαλίδα (TCP, UDP, ICMP)
Authentication Data Field: Προαιρετικό μεταβλητού μήκους πεδίο που περιέχει το ICV του πακέτου, εφόσον αυτό πρόκειται να αυθεντικοποιηθεί και να ελεγχθεί η ακεραιότητά του
Σημειώνεται ότι τα πεδία Padding, Pad length και Next Header είναι κρυπτογραφημένα και ονομάζονται ESP Trailer

## Slide 38: Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης
3DES
RC5
IDEA
CAST
Blowfish

## Slide 39: Μηχανισμός ESP σε κατάσταση μεταφοράς
Κρυπτογράφηση των δεδομένων των ανωτέρων πρωτοκόλλων
  Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες κεφαλίδες
  Τα δεδομένα ανωτέρου πρωτοκόλλου κρυπτογραφούνται και ενθυλακώνονται στο ESP
  Το ESP θεωρείται το ωφέλιμο φορτίου του IP πακέτου
Οι ενδιάμεσοι κόμβοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση στο ωφέλιμο φορτίο

## Slide 40: Μηχανισμός ESP σε κατάσταση μεταφοράς
TCP
IP
ESP σε κατάσταση Μεταφοράς
IP
ESP κεφ.
TCP
Αυθεντικοποίηση
Κρυπτογράφηση
ESP επιπρ
ESP Αυθ.

## Slide 41: Μηχανισμός ESP σε κατάσταση σήραγγας
Όλοκληρο το IP πακέτο κρυπτογραφείται
Υπάρχει πρόβλημα δρομολόγησης
Για αυτό δημιουργείται ένα νέο πακέτο στο οποίο ενθυλακώνεται το κρυπτογραφημένο

## Slide 42: Μηχανισμός ESP σε κατάσταση σήραγγας
Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ασφαλής δίοδος-σήραγγα μεταξύ των επικοινωνούντων μερών
Μείωση απόδοσης
Επιπρόσθετα δεδομένα (νέα κεφαλίδα)

## Slide 43: Μηχανισμός ESP σε κατάσταση σήραγγας
TCP
IP
ESP σε κατάσταση Σήραγγας
IP
ESP κεφ.
TCP
Αυθεντικοποίηση
Κρυπτογράφηση
Νέα IP
ESP επιπρ
ESP Αυθ.

## Slide 44: Προστασία από Επιθέσεις Επανάληψης
Το πεδίο Sequence Number έχει ως στόχο την αποτροπή επιθέσεων επανάληψης
Το SN σε κάθε αποστολή νέου μηνύματος αυξάνεται
Σε περίπτωση όπου η τιμή του SN φτάσει το όριο 2^32-1 τότε θα πρέπει να γίνει εγκαθίδρυση νέας SA

## Slide 45: Προστασία από Επιθέσεις Επανάληψης
To IP είναι ένα αναξιόπιστο ασυνδεσμικό πρωτόκολλο
  Δεν εγγυάται την ορθή σειρά παράδοσης των πακέτων
Χρήση του παραθύρου μεγέθους W
  To δεξιό τμήμα του παραθύρου αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη τιμή N του πεδίου SN

## Slide 46: Προστασία από Επιθέσεις Επανάληψης
Για κάθε πακέτο που έχει ληφθεί σωστά και έχει τιμή SN στο διάστημα [Ν-W+1,N] ελέγχεται
  Έαν έχει πραγματοποιηθεί επαλήθευση του ίδιο πακέτου
  ο κώδικας αυθεντικοποίησης
Για κάθε πακέτο που βρίσκεται μετά το Ν, ελέγχεται ο κώδικας αυθεντικοποίησης και το παράθυρο προχωράει ώστε η τιμή του SN να είναι το δεξιό άκρο του παραθύρου

## Slide 47: Προστασία από Επιθέσεις Επανάληψης
N
Παράθυρο W ολισθαίνει δεξία εφόσον ληφθεί έκγυρο πακέτο με SN > N
N-W
Δεν έχει ληφθεί έγκρυο πακέτο

## Slide 48: Σύνοψη Λειτουργιών
 | Κατάσταση Μεταφοράς | Κατάσταση Σήραγγας
ΑΗ | Αυθεντικοποίηση IP ωφέλιμου φορτίου και τμήμα κεφαλίδας IP | Αυθεντικοποίηση ολόκληρου του εσωτερικού πακέτου, και τμήμα της εξωτερικής κεφαλίδας
ESP | Κρυπτογράφηση του φορτίου IP | Κρυπτογράφηση ολόκληρου του εσωτερικού πακέτου

## Slide 49: Πλεονεκτήματα IPSec
Διαφανές στα υπεράνω από αυτό πρωτόκολλα
Δεν απαιτείται η τροποποίηση των υπάρχοντων εφαρμογών
Δεν απαιτείται η εκπαίδευση των χρηστών
Διασφάλιση της κίνησης ενός δικτύου

## Slide 50: Μειονεκτήματα IPSec
Επιπρόσθετη επιβάρυνση
  Υπολογιστική (Κρυπτογράφηση/Αυθεντικοποίηση)
  Bandwidth
    AH
      Μήκος = 128 bits
      MD5 = 128bits
      Tunnel mode + 160 bits
    ESP
      Mήκος 80 bits / MD5 128 bits (για αυθεντικοποίηση)
      Tunnel mode + 160 bits
Διαχείριση κλειδιών

## Slide 51: Ερώτησεις